## Slide 1: Produktion
Stand Mai 2021

## Slide 2: Inhalte der Veranstaltung
Ziele der Produktionslogistik
Organisations- und Repetitionstypen
Fertigungsplanung und -steuerung (Auftragsfreigabe, Pull- vs. Push-Prinzipien)
  Mengenplanung
  Zeitplanung (Vorlaufverschiebung, Netzpläne)
  Kapazitätsplanung
  Fertigungsregeln (KOZ, Rüstzeit, Restzeit)
Qualitätskontrolle
Integrierte Betrachtung möglicher IT-Einsatzmöglichkeiten in der Fertigung

## Slide 3: Sachziele des produktionsmanagements
Erstellung bedarfsgerechter Sachleistungen
  In der benötigten Qualität (Produktqualität)
  In der benötigten Menge
  zum Bedarfszeitpunkt
  Mit gewünschten Nebenleistungen (Servicequalität)
geringe Durchlaufzeiten
Hohe Kapazitätsauslastung (Minimierung von Stillstandszeiten)
Hohe Mengenergiebigkeit (Produktivität)
Hohe Anpassungsfähigkeit von Maschinen und Personal (Flexibilität)

## Slide 4: Sachziele des produktionsmanagements – Definitionen - I
Durchlaufzeit
  Zeitspanne vom Beginn des ersten Arbeitsvorganges und dem Abschluss des letzten Arbeitsvorganges
  Summe der Bearbeitungs-, Transport- und Wartezeiten auf allen Produktionsstufen
Zykluszeit/Taktzeit
  Zeitspanne vom Beginn eines Arbeitsvorganges bis zum Beginn des nächsten Arbeitsvorganges
  Zeit, in der jeweils eine Mengeneinheit [in einer Stelle, Anm. Hardt] fertiggestellt wird, damit das Fließsystem die Soll-Mengenleistung erbringt (REFA-Verband)
Produktivität
Flexibilität

## Slide 5: Sachziele des produktionsmanagements – Definitionen - II
Produktivität
  Betriebswirtschaftliche Definition: Verhältnis von Output-Menge (Stck.) zu Input-Menge (Materialmenge, Arbeitsstunden, Maschinenstunden)
  Wertproduktivität: Produktionswert in Relation zu Wert des Input (analog zur Wirtschaftlichkeit, vgl. Veranstaltung internes Rechnungswesen)
  Technisch/physikalisch: Stck./Arbeitsstunde, Maschinenstunde oder Materialeinsatzmenge
Flexibilität
  Fähigkeit, sich auf Änderungen des Produktionsprogramms, individuelle Kundenwünsche etc. einzustellen

## Slide 6: Formalziele des Produktionsmanagements
Minimierung der Kosten
  Personalkosten
  Betriebsmittelkosten
  Materialkosten => sparsamer Ressourceneinsatz
  Innerbetriebliche Transportkosten
  Zwischenlagerkosten
Maximierung der Wirtschaftlichkeit

## Slide 7: Weitere Ziele des Produktionsmanagements
Soziale Ziele
  Gerechte Entlohnung
  Angenehmes Arbeitsklima
  Optimale Arbeitsbedingungen
Ökologische Ziele
  Umweltverträgliche Materialien
  Vermeidung von Rückständen
  Umweltverträgliche Produkte
  Umweltverträgliche Fertigungsverfahren
Vgl. Vorlesung „Personalwesen“
Zunehmende Bedeutung aufgrund strengerer gesetzl. Vorschriften und kritischer Verbraucher

## Slide 8: Phasen des Produktionsmanagements
1.) Produktionsplanung
Prod.-Programmplanung (Art und Menge der Erzeugnisse)
Anlagen- und Verfahrensplanung (meist dauerhafter Natur, vgl. Organisationslehre)
2. Produktionsdurchführung/-steuerung
Fertigungssteuerung
Be- und Verarbeitung der Werkstoffe
3. Produktionskontrolle
Technische Kontrolle (Qualitätskontrolle)
Betriebswirtschaftliche Kontrolle (geplante Kosten eingehalten? Sog. Nachkalkulation)

## Slide 9: Produktionsprogrammplanung
Menge und Art ausgehend vom Absatz
  Vorliegende Kundenaufträge
  Absatzprognosen
Muss den Lebenszyklus (Neuerscheinung-Wachstum-Sättigung-Niedergang; Genaueres in der Marketing-Veranstaltung in zwei Wochen) berücksichtigen
Bei Neuentwicklungen:
  Stückliste bzw. Rezeptur (chemische Industrie)
  Fertigungsverfahren (Fertigung, Teilezeichnungen)
  Immer häufiger mittels CAD

## Slide 10: Anlagen- und Verfahrensplanung
Ausgehend von Produktionsprogramm
Wichtige Überlegung bzgl. Der Planung:
Repetitionstyp bestimmen
  Einzelfertigung
  Serienfertigung
  Sortenfertigung
  Massenfertigung
Organisationstyp bestimmen
  Werkstatt-/Werkstättenfertigung (keine einheitl. Definition)
  Fließfertigung (getaktet oder nicht)
  Gruppen-/Inselfertigung
Dauerhafte Festlegung im Rahmen der Aufbau- und Ablauforganisation der Fertigung

## Slide 11: Repetitionstypen der Fertigung - Einzelfertigung
Einzelfertigung
Bsp.: Schiffe, Gebäude, Brücken, Spezialmaschinenbau
Artikel werden (meist) auf individuellen Kundenauftrag hin nach individuellen Kundenwünschen gefertigt
Meist werden mehrere verschiedene Aufträge gleichzeitig bearbeitet
Kosten je Stück recht hoch
Intensive individuelle Preiskalkulation notwendig
In aller Regel flexible Anpassung an verschiedene Artikel möglich und nötig

## Slide 12: Repetitionstypen der Fertigung – Serienfertigung I
Bsp.: PKW-Fertigung
Begrenzte Stückzahl (Serie) wird in einer Auflage gleichzeitig/unmittelbar nacheinander hergestellt
Serien unterscheiden sich relativ stark voneinander
Anlagen müssen zeitintensiv (und damit kostenintensiv) umgerüstet werden
Insbes. bei Großserien relativ geringe Stückkosten wegen entspr. Organisation der Fertigung
Auftragsbezogene Fertigung oder anonyme Lagerfertigung

## Slide 13: Repetitionstypen der Fertigung – Serienfertigung II
Umrüstvorgänge sehr zeit- und damit kostenintensiv
Ideen:
  Optimale Produktionsmenge (analog zur optimalen Bestellmenge; Rüstkosten entsprechen hier dann den „Bestellkosten“)
  Problem optimaler Produktionsmenge: reihenfolgeabhängige Rüstkosten
  Erweitern der optimalen Produktionsmenge um Rüstzeitregeln bei Artikelwechsel

## Slide 14: Repetitionstypen der Fertigung - Sortenfertigung
Bsp.: Haushaltsreiniger, Schokolade
Sorte: Variante des gleichen Grundtyps
Fertigung auf gleichen Anlagen
Sorten unterscheiden sich nur bezüglich einzelner Merkmale
Geringere Umrüstkosten als bei Serienfertigung (Bsp.: bei Schmelzkäsesortenwechsel nur Reinigung)
anonyme Fertigung auf Lager, keine kundenindividuelle Fertigung
Sonderformen:
  Partienfertigung: Partie = in sich einheitliche Rohstoffmenge, die sich von anderen P. in ihren Stoffeigenschaften unterscheidet (Bsp.: ägyptische vs. amerikanische Baumwolle; andere Faserlänge und Reißfestigkeit)
  Chargenfertigung: Charge = Füllmenge eines Prod.-Vorganges (Hochofen, Destille, allg. vielfach in chem. Industrie); keine völlige Beherrschung des Produktionsprozesses, jede Charge ist geringfügig anders in ihrer Beschaffenheit

## Slide 15: Repetitionstypen der Fertigung - Massenfertigung
Unbegrenzt hohe Stückzahl
Vollkommen gleichartige Produkte
Massenartikel
Weitgehende Automatisierung
Anonyme Lagerfertigung
Keine geplanten Produktionsumstellungen

## Slide 16: Interdependenz von Repetitions- und Organisationstyp
Je nach „Wiederholungsgrad“ und Umrüstkosten unterschiedliche Aufstellung von Maschinen
Sog. Organisationstyp der Fertigung
Drei Grundtypen, ein Mischtyp
  Baustellenfertigung => für immobile Artikel
  Werkstatt-/Werkstättenfertigung
  Fließfertigung
  Gruppen-/Zentren-/Inselfertigung
Grundtypen der Organisation
Mischform

## Slide 17: Werkstättenfertigung - I
Anordnung der Betriebsmittel nach Verrichtung (Bohrerei, Fräserei, Dreherei etc.)

## Slide 18: Werkstättenfertigung - II
Sinnig bei Einzel- und Kleinserien
Weitverzweigter Materialfluss
Aufträge konkurrieren um Maschinen
Pufferlagerbestände zwischen Werkstätten
Einsatz von Universalmaschinen
Einsatz qualifizierter Arbeitskräfte (Facharbeiter)
Hohe Durchlaufzeiten der Aufträge (wegen Wartezeiten in Pufferlägern zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten/Maschinen)
Grundproblem der Steuerung: Maschinenbelegung
hohe Flexibilität, geringe Produktivität

## Slide 19: Fließfertigung - I
Anordnung der Betriebsmittel nach dem Objekt (1 durchgehende Linie für ein Fertigungsobjekt)

## Slide 20: Fließfertigung - II
Sinnig bei Großserien-, Sorten- und Massenfertigung
Geradliniger Materialfluss
Lediglich kleinere Pufferläger zwischen Stationen
Ungetaktet oder getaktet (Taktung vorgegeben bei Fließ-BAND-Fertigung)
Spezialmaschinen sinnvoll oder zumindest möglich
Aufgrund relativ hoher Automation Einsatz ungelernter Arbeitskräfte möglich
Geringe Durchlaufzeiten, da kaum oder gar kein Pufferbestand
Grundproblem der Fertigung: Fließbandabgleich im Rahmen der Organisation
hohe Produktivität, geringe Flexibilität

## Slide 21: Gruppen-/Inselfertigung
Umfangreiches Produktionsprogramm
  Kleine Serien
      Gleichzeitig viele identische Baugruppen für die vd. Fertigungsobjekte
      Fließfertigung für komplette Artikel nicht lohnend
      Fließfertigung für einzelne Baugruppen sinnig
      Für diese Baugruppen werden Fertigungsinseln in Fließorganisation gebildet
      Ziel: Baukastenprinzip

## Slide 22: Vorteile der Gruppen-/Inselfertigung
Gegenüber der Werkstättenfertigung
Kürzere Transportwege
Weniger Zwischenläger
geringere Durchlaufzeit
Gegenüber der Fließfertigung
Größere Anpassungsfähigkeit
Vielseitigere Beschäftigung der Arbeitskräfte möglich
Geringere Störanfälligkeit

## Slide 24: Flexible Automation - I
Moderne Maschinen und EDV-Einsatz
Partiale Aufhebung des Gegensatzes von Produktivität und Flexibilität
CNC (COMPUTERIZED NUMERICAL CONTROL; frei programmierbar, Bediener übernimmt Programmierung)
DNC (DIRECT NUMERICAL CONTROL; Steuerung über Zentralrechner), z.T. auch bereits Steuerung automatisierter Transportsysteme
Industrieroboter (mehrere flexible Achsen)

## Slide 25: Flexible Automation – II Bearbeitungszentrum
  Automatisierter Werkzeug-, zum Teil auch bereits Werkstückwechsel (Drehtischausführung)
Quelle: HEDELIUS

## Slide 26: Flexible Automation – III flexibles Fertigungszentrum
  Mehrmaschinensysteme zur Bearbeitung einer Vielzahl verschiedener Bauteile
  Kombination von Bearbeitungszentren mit automatisierten Lager- und Transporteinrichtungen
Quelle: FASTEMS

## Slide 27: Chancen und Risiken flexibler Automation
Minimierung von Rüst-, Warte, Transport- und damit Taktzeiten
Erhöhter Durchlauf bei großer Flexibilität
Effiziente Fertigung großer Teilespektren
Hohe Investitionskosten
Wenig, aber dafür recht hoch qualifiziertes Personal (Techniker)
Sinnvoll bei Fertigung großer Spektren mit hoher Produktqualität (erstes FFS: Heidelberger Druckmaschinen AG; zumindest zum Zeitpunkt der Einführung des FFS Weltmarktführer)

## Slide 28: Produktionsdurchführung/-steuerung
Fertigungssteuerung
  Bei Fließfertigung (insbes. Fließband) relativ einfach
    Gleichmäßige Auslastung bereits bei Stellenbildung organisatorisch berücksichtigt
    Taktzeitbestimmung
  Große Problemstellungen bei Werkstättenfertigung
    Unregelmäßige Bearbeitungszeiten für verschiedene Aufträge
    Unter Umständen andere Reihenfolgen bei verschiedenen Aufträgen
    Durchlaufzeit besteht zu großen Teilen aus reihenfolgebedingten Wartezeiten
    Auftragsreihenfolge/Maschinenbelegungsplanung als zentrale Aufgabe der Produktionssteuerung
    Hohe gleichmäßige Auslastung aller Maschinen bei maximaler Termintreue als Ziel

## Slide 29: Termindisposition
Grobterminierung
  Grobe und vorläufige Terminermittlung
  Visualisierung oft mittels GANTT-Diagramm oder Netzplänen
Kapazitätsterminierung
  Überprüfung der Werkstättenauslastung
Maschinenbelegung
  Endgültige Terminermittlung einzelner Fertigungsaufträge auf verschiedenen Maschinen

## Slide 30: Progressive und retrograde Grobterminierung
Progressive Terminierung/Vorwärtsterminierung
Vorgänge mit frühestmöglichem Starttermin ansetzen
Frühestmöglicher Endtermin wird angezeigt
Vorteil: geringerer Zeitdruck, mehr Sicherheit
Nachteil: tendenziell höhere Liegezeiten von Aufträgen
Retrograde Terminierung/Rückwärtsterminierung
Vorgänge mit spätesten Endterminen ansetzen und „rückrechnen“
Spätestmöglicher Starttermin jedes Vorgangs wird angezeigt
Vorteil: tendenziell Vermeidung von Liegezeiten
Nachteil: tendenziell höherer Termindruck
Visualisierung mit Balkendiagrammen/
GANTT-Diagrammen oder Netzplänen

## Slide 31: Beispiel – Demontage und Neubau einer Anlage

## Slide 32: Beispiel als GANTT-Diagramm

## Slide 33: Netzplan - I
Nachteil von GANTT-Diagrammen
  Zeigen nicht einwandfrei zeitliche Interdependenzen von Teilschritten
  GANTT-Diagramm weckt Eindruck eines kontinuierlichen Ablaufs
  In der Praxis wichtig: Termineinhaltung (wegen eigenen Images und auch drohender Verzugsschäden)
Netzpläne schaffen strukturierte Überblicke (insbes. Bei Großprojekten)
Visualisieren „kritische“ Pfade/zeitliche Engstellen
Folgeseite: Ausgangsbeispiel als Netzplan

## Slide 34
1. Netzplan erstellen
2. Vorwärtsterminierung:
frühestmgl. Endzeitpunkt (FEZ) = frühestmgl. Anfangspunkt (FAZ) + Dauer
3. Rückwärtsterminierung:
spätestmgl. Anfgangspunkt (SAZ) = spätestmgl. Endzeitpunkt (SEZ) - Dauer
4. Berechnung Gesamtpuffer des Vorgangs: GP = SAZ – FAZ = SEZ – FEZ; Zeitspanne, um die verschoben werden kann, ohne das Gesamtende zu gefährden
5. Berechnung des freien Puffers des Vorgangs: FAZ (Nachfolger) – FEZ; Zeitspanne, um die verschoben werden kann, ohne frühestmgl. Beginn/frühestmgl. Ende des Nachfolgers zu gefährden
6. Kritischen Pfad (Pfad ohne Puffer) ermitteln

## Slide 35: Fertigungssteuerung bei Werkstättenfertigung - I
Oberziele:
  Maximierung der Kapazitätsauslastung
  Minimierung der Durchlaufzeit
  Minimierung der Terminabweichung
Klassisches Optimierungsproblem
Mögliche Optimierungsverfahren
  Analytische Optimierung
  Für 2-Maschinen- oder 2-Artikel-Fall grafische Optimierung
  Iterationsverfahren (v.a. Simplex-Algorithmus)

## Slide 36: Fertigungssteuerung bei Werkstättenfertigung - II
In der Praxis vielfach heuristische Prioritätsregeln für einzelne Maschinen
  KOZ-Regel (kürzeste Gesamtfertigungszeit)
  Rüstzeitregel (kürzeste Rüstzeit auf aktueller Maschine)
  Restzeitregel (kürzeste Fertigungsrestzeit)
  KSZ-Regel(kürzeste Schlupfzeit; Schlupfzeit = Differenz zwischen Auslieferungstermin und Restzeit)
  Verspätungsregel
  Wertregel (Auftrag mit höchstem anteiligem Deckungsbeitrag)
Kombination verschiedener Heuristiken möglich
  Additiv
  multiplikativ

## Slide 37: Materialbereitstellung
Mittels Bedarfsermittlungen
Unter Beachtung der Vorlaufverschiebung
Recht aktuell: KANBAN (jap.: Karte, hier: am Lagerbehälter), ursprünglich in Papierform
  Sinnvoll bei effizienter Fertigung kleiner Losgrößen (analog zur optimalen Bestellmenge), somit bei geringen Rüstkosten- bzw. –zeiten
  Pull-Prinzip: nachgelagerte Fertigungsstufe löst Fertigungsauftrag aus vorgelagerten Stufen aus
  Kundenauftrag löst Endmontageprozess aus
    Entnahme von Materialien im Pufferlager der Endmontage löst Produktion entsprechender Baugruppen aus (Lagerbehälter leer, Karte wird in vorgelagerte Fertigungsstufe gesandt und löst dort den Fertigungsauftrag aus)
      Produktion entsprechender Baugruppen löst Lagerentnahme von Rohstoffen aus (ebenfalls mittels Kanban)
        Bestellvorgang für entsprechendes Material wird ausgelöst (Einkauf erhält „finalen Kanban“)
  Minimale Pufferläger in allen Fertigungsstufen in Verbindung mit bedarfssynchroner Beschaffung

## Slide 38: Technische Fertigungskontrolle
Fehler führen
  zu Gewährleistung wegen Sachmängeln
  je nach Erzeugnis zu Mangelfolgeschäden
    Bei Verschulden in unbegrenzter Höhe
    Ohne Verschulden Haftung begrenzt gemäß ProdHaftG
  Imageschäden
  Produktionsstockungen
Fehlerkontrolle selbst kostet Geld

## Slide 39: Grundsätzliche überlegungen
Permanente Kontrolle oder lediglich Endkontrolle
  Je früher der Fehler erkannt wird, desto geringer sind die Ausschusskosten
  Fehlerhaftes Produkt wird aussortiert, bevor noch mehr Wertschöpfung in es fließt
  Permanente Kontrolle führt zu höheren Kontrollkosten
Stichprobenkontrolle oder 100%-Kontrolle
  Zerstörende Prüfverfahren
  Statistische Verfahren zum Nachweis hinreichender Sorgfalt
  Bei Stichprobenkontrolle kann es zu Ausreißern kommen

## Slide 40: Optimale technische Qualitätskontrolle

## Slide 41: Betriebswirtschaftliche Fertigungskontrolle
Wurden die prognostizierten Kosten eingehalten?
  Einhaltung der Zeiten
  Einhaltung des Materialaufwandes
  Einhaltung des Personalaufwandes
  Prognose meist über Kosten- und Zeitdaten aus der Vergangenheit
  Abweichungen führen zu Mehr- oder Mindergewinn aus dem jeweiligen Geschäft
  Laufende Aktualisierung der Daten für die Prognose
Jeder Auftrag und jede Rechnungsperiode werden einer sog. NACHKALKULATION unterworfen

## Slide 42
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit – haben Sie noch Fragen?